КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДІСЦИПЛІНИ ТОЕ

Вибір варіанту завдання

Вхідними даними для виконання завдань є схеми електричних кіл та параметри елементів кола. Номер схеми кола визначається за останньою цифрою номера залікової книжки студента, а варіант параметрів кола за початковою  літерою прізвища.

Лінійне електричне коло постійного струму.

Для схеми електричного кола, зображеної на рис.1....10, відповідно до номеру варіанту виконати наступне:

1. Перетворити схему кола у трьох контурну.

2. На підставі законів Кірхгофа скласти систему рівнянь для розрахунку струмів в усіх її гілках, та визначити струми в гілках.

3. Визначити струми в гілках кола методом контурних струмів.

4. Скласти рівняння балансу потужності кола.

Вхідні данні до завдання 							Таблиця 1

| Варіант | А,Б,В | Г,Д,Е | Ж,З,І | К,Л,М | Н,О,П | Р,С,Т | У,Ф,Х | Ц,Ч | Ш,Щ,Є | Ю,Я |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е1 | B | 100 | 120 | 150 | 210 | 130 | 140 | 170 | 200 | 180 | 190 |  |
| Е2 |  | 190 | 200 | 110 | 100 | 210 | 100 | 120 | 150 | 190 | 180 |  |
| J1 | A | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 9 | 6 |  |
| J2 |  | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 |  |
| R1 | Ω | 10 | 6 | 24 | 9 | 20 | 12 | 14 | 17 | 18 | 22 |  |
| R2 |  | 12 | 8 | 17 | 14 | 10 | 20 | 16 | 18 | 6 | 24 |  |
| R3 |  | 20 | 14 | 15 | 13 | 16 | 8 | 18 | 23 | 15 | 16 |  |
| R4 |  | 8 | 12 | 10 | 18 | 24 | 14 | 22 | 21 | 16 | 15 |  |
| R5 |  | 14 | 20 | 6 | 22 | 18 | 15 | 24 | 6 | 10 | 8 |  |
| R6 |  | 16 | 10 | 9 | 8 | 6 | 22 | 13 | 15 | 22 | 14 |  |
| R7 |  | 18 | 16 | 11 | 15 | 8 | 10 | 9 | 20 | 14 | 6 |  |
| R8 |  | 24 | 18 | 20 | 6 | 15 | 9 | 8 | 16 | 22 | 12 |  |
| R9 |  | 6 | 24 | 12 | 20 | 13 | 11 | 15 | 22 | 8 | 19 |  |

Варіанти схем електричних кіл до завдання

# Text boxes

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.8

Рис.7

Рис.9

Рис.10